## Slide 3
گَچ
اعضای گروه:
حسین علی دخت،امیرحسین عباس نژاد،ابوالحسن شاه محمدی،امیر محمدی
استاد:
مجتبی ربانی

## Slide 4
مقدمه
گچ از قدیمی ترین چسبنده های مورد استفاده بشر است که کاربرد آن به حدود 5 هزار سال قبل برمی گردد.
در ایران از گچ برای سفید کردن سطوح و همچنین به صورت گچبری برای تزئین سطوح استفاده می کردند که آثاری از زمان اشکانیان به جامانده است . در دوره اسلامی هم گچبری در ایران پیشرفت های چشمگیری کرده است که نمونه های بسیار زیبایی از آن در مسجد جامع اصفهان به جامانده است.
گچ به دلیل مزایای ویژه ی خود نظیر عدم انقباض حجمی و قابلیت اعمال در سطوح وسیع بدون ترک خوردگی، صافی سطح، سهولت کاربرد و شکل گیری هم اکنون در اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان از جمله کشور ما کاربرد گسترده دارد.
در ادامه ضمن معرفی خواص گچ ، زمینه های کاربرد، مزایا و محدودیت های آن معرفی میگردد.

## Slide 5
انواع گچ
سه نوع سنگ گچ در طبیعت یافت می شود :
1 _ سنگ گچ های غیر بلوری
2 _ سنگ گچ های بلوری
3 _ سنگ گچ مرمری
مصرف عمده گچ در صنعت ساختمان به شکل گچ ساختمانی است که از پخت سنگ گچ در دمای 150 تا 200 درجه حاصل می شود و مقدار آب شیمیایی آن عمدتاً حدود 0.5 مولکول آب به همراه کلسیم سولفات می باشد.
انواع پخت:
صنعتی
سنتی
کوره های تاوه ای و دور خفته

## Slide 6
انواع گچ
گچ ساختمانی در کشور اساساً به دو صورت گچ زیرکاری و گچ تمیزکاری ( گچ پرداخت ) تولید و به بازار عرضه می گردد.
تفاوت عمده بین این دو نوع گچ، دانه بندی آنهاست که گچ تمیزکاری ریزتر از گچ زیرکاری می باشد.
مصرف گچ زیرکاری در ملات و اندود گچ و خاک ، دوغاب ریزی پشت سقف طاق ضربی است و گچ تمیزکاری به طور عمده برای لایه ی اندود سفیدکاری کاربرد دارد.
انواع دیگر
گچ مخصوص سطوح بتنی
* گچ مرمری
برای تولید این نوع گچ ، سنگ گچ در دمای حدود 400 درجه پخته می شود با این عمل ، نه تنها آب تبلور آن گرفته می شود بلکه گچ می سوزد ومیل ترکیبی خود را با آب از دست می دهد.جهت فعال کردن آن،گچ پخته با ماده ای کاتالیزور نظیر زاج ، مخلوط و آسیاب می شود . گچ به دست آمده به آرامی با آب ترکیب و بسیار سخت می شود ؛ سطحی صاف و نفوذ ناپذیر و مقاومت مناسبی در محیط مرطوب دارد.

## Slide 7
معادن سنگ گچ در ایران
در بسیاری از نقاط ایران معدن های گچ یافت می شود. به طور مثال در اطراف مشهد، بجنورد، کرمانشاه و قم وجود دارند.
معادن

## Slide 8
خواص گچ
در این قسمت به خواص گچ ساختمانی می پردازیم:
1 _ خواص خمیر گچ در حالت تازه و در حین گردش
2 _ خواص گچ سفت شده _ (مقاومت-رنگ پذیری-خوردگی-عایق بندی صوتی-عایق بندی در برابر حرارت-مقاومت در برابر آتش)
پارامتر های موثر بر مقاومت گچ عبارت اند از :
کیفیت گچ و مواد کندگیر کننده، نسبت آب به گچ و وضعیت نگهداری نمونه ها که در ادامه به این موارد پرداخت می شود.
کیفیت گچ و نوع مواد کندگیر کننده :
بدیهی است کیفیت گچ روی خواص چسبانندگی آن تاثیر می گذارد . کیفیت گچ به مواد اولیه و همچنین نحوه پخت بستگی دارد. مواد کندگیر کننده نیز می توانند تاثیر قابل توجهی روی مقاومت گچ داشته باشند.

## Slide 9
خواص گچ
نسبت آب به گچ :
نسبت آب به گچ تاثیر عمده ای روی مقاومت گچ دارد و با کاهش این نسبت می توان بر مقاومت گچ حاصل افزود. به طور نظری بیشترین مقاومت زمانی حاصل می شود که تنها آب لازم برای تبلور گچ به آن اضافه گردد ؛ لیکن این میزان آب بسیار کمتر از مقدار آب لازم برای ایجاد روانی و کارآیی مناسب جهت تراکم مطلوب گچ می باشد . نسبت معمول آب به گچ مورد نیاز برای رسیدن به روانی و کارآیی مناسب حدود 0.6 می باشد.
تأثیر وضعیت نگهداری گچ :
پس از واکنش آبگیری گچ، کاهش رطوبت محیط و خشک شدن گچ و در واقع خارج شدن آب مازاد بر آب تبلور از منافذ به افزایش مقاومت کمک می کند. شرایط محیطی مرطوب و یا با رطوبت نسبی زیاد موجب کاهش مقاومت گچ می گردد.

## Slide 10
کاربرد گچ
بلوک ها و قطعات گچی
از دیگر زمینه های کاربرد گچ ، استفاده از قطعات گچی برای ساخت دیوارها است که برخی تولیدکنندگان آنها را تحت عنوان پانل گچی عرضه می نمایند. این قطعات به طور عمده به منظور تیغه بندی و احداث دیوارهای جداکننده ی داخل ساختمان به کارمی روند و در ساخت آنها از گچ ساختمانی استفاده می شود.

## Slide 11
صفحه های گچی ( تخته گچی )
صفحه های گچی فرآورده های گچی پیش ساخته ای هستند که از آنها برای اجرای سیستم های دیوار خشک استفاده می کنند. در این روش ها به جای اعمال اندود بر روی دیوارها و سقف ها ، از صفحات گچی پیش ساخته جهت پوشش سطوح استفاده می شود.
کاربرد گچ

## Slide 12
پایان